## Slide 1
DX 이상감지 등록 관련

## Slide 2
DX 이상감지 등록 (1) 이상진단 코드
( FG )
( FZ )
이상진단 코드
이상진단 코드는 외부데이터 항목중 어떤 항목이 이상감지 항목인지 구별하는 코드로 구분됩니다.
Ex) 냉각력 이상감지에서 냉장(FG) 항목에 대해 '항목명_FG', 냉동(FZ) 항목에 대해 '항목명_FZ'으로 표기합니다.

## Slide 3
DX 이상감지 등록 (2) 코드 적용 예시
- Ex) 냉각력 실험 일때에 DView 또는 R&D Portal 에서 실험 등록시
이상진단 항목을 선택 하고 싶다면 냉각력 실험 기준 이상진단 코드인 냉장 (FG), 냉동 (FZ) 를 표기 합니다. 상2 => 상2_FG (해당 항목 냉장 항목으로 지정) 하1 => 하1_FZ (해당 항목 냉동 항목으로 지정)
위와같이 설정 시 해당 항목 기준으로 실험이 진행됨 에 따라 실시간으로 이상진단 측정
_FG
_FZ

## Slide 4
DX 이상감지 표준 표
이상감지명 | 한국어 / 영문 [코드] | 한국어 / 영문 [코드 2]
소비전력 | 콘덴서 출구 / Cond Out [CO] | 건조기 입구 / Drier In [DI]
소비전력(북미향) | 고내 온도 평균 / Average Temperature [AT] | 
냉각력 | 냉장실 온도 / Fridge [FG] | 냉동실 온도 / Freeze [FZ]
DEW | 표면온도 / surface temperature [ST] | 
배수구 결빙시험 | 표면 온도 / surface temperature [ST] | 
배수증발 | 운전율 / run rate [RR] | 
Fuse-M 단선 | 표면온도_Fuse-M 앞/뒤 / surface temperature [ST] | 55도 이상이면 NG
최대서리 | 운전율 / run rate [RR] | 
제빙능력 시험 | 유량센서 에러 (Er-gF) 아이스메이커 센서 에러 (Er-IS) 제빙기 키트 에러 (Er-It) Water Tank 미장착 에러 (Er-tt) | 
냉각(적) | 고내 온도 평균 / Average Temperature [AT] | 
냉각(강) | 고내 온도 평균 / Average Temperature [AT] | 
냉각(약) | 고내 온도 평균 / Average Temperature [AT] | 
온도분포 | R 고내 타점 / RBI in the refrigerator [RR] | 
해당 코드는 추후 언제든 변동 가능합니다. '?' 는 자료 정리 후 지정 또는 원하는 코드가 있다면 지정해주시면 될것같습니다.
드라이어 입구

## Slide 5
DX 이상감지 설정 및 조건 (1) (Test Item 설정)
[필수] Test Item 설정 (실험 등록시 Dview 또는 R&D Portal에서 선택)
DView 또는 R&D Portal 에서 실험 등록시 Test Item 기준으로 '소비전력', '소비전력(북미향)', '냉각력', 'DEW' '배수구 결빙시험', '배수증발', 'Fuse-M 단선', '최대서리', '제빙능력시험', '냉각(적)', '냉각(강)', '냉각(약)', '온도분포' 13개 항목중 하나 일 경우 이상진단 측정을 시작합니다.

## Slide 6
DX 이상감지 설정 및 조건 (2 - 1) (이상감지 설정값 Default Setting)
Default 설정
DX 홈페이지의 메뉴 [Manage -> System -> Abnormal Config]
Default 설정은 말 그대로 실험 시작과 동시에 설정되어있는 Setting 값 입니다. 각 실험에 대해 Custom 설정을 하지 않을시에는 Default 설정값으로 이상감지 측정이 진행됩니다.

## Slide 7
DX 이상감지 설정 및 조건 (2 - 2) (이상감지 설정값 Custom Setting)
Custom 설정
DX 홈페이지의 메뉴 [Manage -> Data -> 하위메뉴 전체]
'특정 실험' 에 대하여 Custom 설정을 하기 위해서는 해당 화면에서 Custom 설정을 할 실험을 Check 후 A/D Config 버튼을 클릭시 설정 가능 합니다.
A/D Config 화면에서 값 설정 후 Save 버튼으로 저장 시 Custom 설정이 완료 됩니다.

## Slide 8
DX 이상감지 결과 확인 (1) (아이콘 표기)
이상진단 결과 확인
DX 홈페이지의 메뉴 [Manage -> Data -> 하위메뉴 전체]
이상진단이 완료 되거나 중간에 설정값을 벗어나는 데이터가 발생하면 NG 아이콘 또는 정상완료 아이콘이 표기됩니다.
정상
NG

## Slide 9
DX 이상감지 결과 확인 (2) (이상감지 상세 정보 확인)
이상진단 결과 확인
아이콘 클릭시 A/D List 팝업창에서 설정값, 결과, 기타 상세 정보 확인 가능합니다.
정상일 경우 초록색으로 표시

## Slide 10
DX 이상감지 결과 확인 (3) (이상감지 메일 발송)
이상진단 결과 확인
이상감지 설정 화면에서 Mail 항목에 설정되어있는 메일 주소로 이상감지 정보를 발송합니다.
xxx@lge.com 형식의 도메인이 lge.com 인 메일만 수신가능 (사내 SMTP 설정으로 인해 외부메일 수신 불가)